## Slide 1
水利環境学研究室
久田 重太
落葉広葉樹林流域における
水文特性の比較
人工針葉樹林流域と

## Slide 2: 背景および目的
森林流域の水源涵養機能（水資源貯留・洪水緩和）が注目されている
林種・土壌・地形など（流域特性）が異なると流域の水収支や流出特性も異なる
様々な流域で水文特性の知見の蓄積が必要
林種の異なる流域の水収支・流出特性を明らかにし、水源涵養機能を検討する。
1/13

## Slide 3: 試験地
下呂市萩原町山之口 岐阜大学 位山演習林
10林班流域 および 12林班流域
年平均降水量 約2,４00 mm
年平均気温 12.5℃ （-10℃～35℃）
※数値はアメダス萩原のもの
Chart: 2008年の降水量
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
降水量 | 70.5 | 76 | 138.5 | 212 | 237 | 275 | 227.5 | 229.5 | 133 | 131.5 | 84.5 | 51
平年値 | 78 | 84.3333 | 158.9667 | 178.9333 | 228.9333 | 304 | 381.8333 | 287.9 | 326.0333 | 174 | 135.0333 | 76.6
1,950 mm
2/13

## Slide 4: 試験流域
10林班（0.60 km2）
人工針葉樹林（ヒノキ・スギなど） 70％
12林班（0.73 km2）
落葉広葉樹林（ブナ・ミズナラなど） 70％
10林班
12林班
演習林事務所
3/13

## Slide 5: 観測項目
流量（水位）
量水堰（右図）内に観測機器を設置し、５分間隔で自記記録
4/13
降水量
右図の４箇所で観測
演習林事務所
12林班下流端
カラ谷作業場
3林班下流端

## Slide 6
降雨
樹冠遮断
直接流出
地表面蒸発
基底流出
5/13
遮断蒸発＋蒸散

## Slide 7: ハイドログラフ（１時間単位）
Chart: 流量（mm/h）
いずれの流域も降雨に鋭く反応
針葉樹林流域
降水量
広葉樹林流域
6/13
降水量（mm/h）
Notes: ピークは10林班で大きい
渇水量は12林班で大きい

## Slide 8: 流出率（＝流出量/降水量）
Chart: 降水量と流出率の推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
降雨量 | 24.5 | 0 | 115 | 210.5 | 254 | 275 | 227.5 | 229.5 | 133 | 131.5 | 63 | 48
降雪量 | 46 | 81 | 22.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 3
広葉樹林流域 | 1.331 | 0.39126 | 1.4779 | 0.98475 | 0.65976 | 0.61247 | 1.0319 | 0.33497 | 0.53055 | 0.4363 | 0.57447 | 0.97933
針葉樹林流域 | 0.97943 | 0.24411 | 1.2675 | 0.8309 | 0.55552 | 0.61227 | 0.79224 | 0.28598 | 0.42653 | 0.37617 | 0.3872 | 0.62811
年流出率
針葉樹林：61.9％
広葉樹林：75.0％
7/13
融雪の影響
落葉の影響
Notes: 推移はこんな感じ

## Slide 9: 基底流出
Chart: 基底流出のハイドログラフ
針葉樹林：525.9 mm（53.5％）
広葉樹林：777.5 mm（62.5％）
流出のうち、ゆっくりと流出する流出成分。
直接（洪水）流出に比べ、水資源として安定した流出成分。
8/13
Chart: 基底流出のハイドログラフ
Notes: 分離した基底流出（地下水）。
雪解けの影響は６月中旬まで
12林班で常に大きい。流量が小さくなってくると、差はあまりない。

## Slide 10: 蒸発散量（蒸散＋遮断蒸発）の推移
針葉樹人工林で蒸発散量が多そう
針葉樹人工林
落葉広葉樹林
：短期水収支法による
9/13
針葉樹林流域
Penmanの蒸発位
広葉樹林流域

## Slide 11: Priestley-Taylor法（蒸散の推定）
10/13
Penman法の改良法
平衡蒸発量Eeqに係数αを乗じて実蒸発散量Etを求める
Et = αEeq = α*Δ/（Δ+γ）*（Rn－G）/λ
Δ：温度-飽和水蒸気圧曲線の傾き, γ：乾湿計定数, Rn：純放射量, G：地中貯熱量, λ：蒸発潜熱
針葉樹林の蒸散に対するaの値（Komatsu, 2005）
α＝－0.269ln（ｈ）＋1.31 （h：樹高）
広葉樹林では α=0.87±0.16で与えられる。

## Slide 12: 蒸発散量の内訳の推定
蒸発散量 ⇒ 短期水収支法
蒸散量 ⇒ Priestley-Taylor法
遮断量 ⇒ 蒸発散量－蒸散量
11/13
Chart: ２流域の蒸発散量の内訳
| 10林班 | 12林班
蒸散 | 262.8284 | 320.8892
遮断 | 324.7315 | 167.086
※5月1日～10月31日
58％
42％
34％
66％
針葉樹流域
広葉樹流域
蒸発散量に対する、蒸散と蒸発の割合は流域間で異なった

## Slide 13: 暖候期（５～10月）の降雨配分
Chart: 割合
| 10林班 | 12林班
土湿増加 | -0.0049909 | -0.016416
基底流出 | 0.25686 | 0.35176
直接流出 | 0.27179 | 0.26792
蒸散 | 0.18472 | 0.26128
遮断蒸発 | 0.29161 | 0.13546
広葉樹流域
針葉樹流域
12/13
降雨量：1,233.5 mm
蒸発散
流出

## Slide 14: まとめ
水源涵養機能（水資源貯留機能）について・・・
13/13
ご清聴ありがとうございました
総流出率が大きく、基底流出量も多い落葉広葉樹林で機能は高い
人工針葉樹林流域では遮断蒸発が多く、水収支に与える影響が大きい